## Slide 1: طبقه‌بندی سیگنال‌های قلبی با استفاده از شبکه‌های عصبی MATLAB
استخراج ویژگی ، انتخاب ویژگی ، طبقه‌بندی

## Slide 2: معرفی داده‌ها
سیگنال‌های قلبی ثبت شده از دو کانال
شامل ضربان‌های نرمال و بیمار (PVC)
داده‌های آموزشی:
  600 ضربان در مجموع از دو کلاس
  هر ضربان به صورت یک ماتریس ذخیره شده است که 2 متناظر با دو کانال بوده و طول یک ضربان است:
  برچسب متناظر با هر ضربان (سالم یا بیمار) مشخص شده است:

## Slide 3: معرفی داده‌ها
داده‌های آزمون:
  400 ضربان در مجموع از دو کلاس
  هر ضربان به صورت یک ماتریس ذخیره شده است که 2 متناظر با دو کانال بوده و طول یک ضربان است:
هدف: تعیین برچسب متناظر با هر ضربان:

## Slide 4: معرفی داده‌ها
یک ضربان نرمال و یک ضربان بیمار را رسم کنید: (classification_test1.m)

## Slide 5: استخراج ویژگی‌ها
از تمامی داده‌های آموزشی ویژگی‌های زیر را استخراج کنید و ماتریس ویژگی متناظر با داده‌های آموزشی را به صورت زیر بسازید: (classification_test1.m)
  ماکزیمم قدرمطلق دامنه کانال 1
  زمان رخداد ماکزیمم قدرمطلق دامنه کانال 1
  ماکزیمم قدرمطلق دامنه کانال 2
  زمان رخداد ماکزیمم قدرمطلق دامنه کانال 2
  واریانس کانال 1
  واریانس کانال 2
  ضریب همبستگی متقابل سیگنال کانال 1 و کانال 2
ماتریس ویژگی‌ها را نرمالیزه کنید:
  میانگین هر ویژگی صفر و واریانس آن 1 شود.
  محدوده تغییرات هر ویژگی بین 1- تا 1 شود.

## Slide 6: استخراج ویژگی‌ها
برای بررسی دیداری ویژگی‌های استخراج شده، دسته‌های مختلف سه تایی از ویژگی‌ها را برای دو کلاس رسم کنید: (classification_test1.m)

## Slide 7: طبقه‌بندی
می‌خواهیم از هر 7 ویژگی استخراج شده برای طبقه‌بندی استفاده کنیم.
می‌خواهیم چهار طبقه‌بندی‌کننده مختلف (اسلایدهای بعدی) طراحی کنیم.
در هر مورد فقط با استفاده از داده‌های آموزش، طبقه‌بندی کننده بهینه را طراحی کنید و آموزش دهید.
نتایج طبقه‌بندی را بر روی داده‌های آزمون (تست) تعیین کنید.

## Slide 8: طبقه‌بندی
طبقه‌بندی کننده 1: (classification_test2.m)
  شبکه عصبی MLP با یک لایه پنهان
  یک نورون در خروجی (1 متناظر با داده بیمار و 0 متناظر با داده نرمال)
  تعیین تعداد نورون بهینه با استفاده از 6-fold cross-validation
طبقه‌بندی کننده 2: (classification_test3.m)
  شبکه عصبی MLP با یک لایه پنهان
  دو نورون در خروجی (هر نورون متناظر با یک کلاس)
  تعیین تعداد نورون بهینه با استفاده از 6-fold cross-validation

## Slide 9: طبقه‌بندی
طبقه‌بندی کننده 3: (classification_test4.m)
  شبکه عصبی RBF
  یک نورون در خروجی (1 متناظر با داده بیمار و 0 متناظر با داده نرمال)
  تعیین تعداد نورون بهینه و سیگمای بهینه با استفاده از 6-fold cross-validation
طبقه‌بندی کننده 4: (classification_test5.m)
  شبکه عصبی RBF
  دو نورون در خروجی (هر نورون متناظر با یک کلاس)
  تعیین تعداد نورون بهینه و سیگمای بهینه با استفاده از 6-fold cross-validation

## Slide 10: انتخاب ویژگی‌های مناسب
7 ویژگی معرفی شده را بر اساس معیار فیشر (معیار مبتنی بر ماتریس‌های پخشی) مرتب کنید: (classification_test6.m)
  ماتریس پخشی درون کلاسی:
  ماتریس پخشی میان کلاسی:
  معیارهای تعریف شده:
با در نظر گرفتن تک ویژگی (حالت یک-بعدی):
3 ویژگی برتر را انتخاب کرده و چهار طبقه‌بندی کننده‌ معرفی شده را با استفاده از آنها آموزش داده و نتایج را بر روی داده‌های 6-fold cross-validation و تست محاسبه کنید. (classification_test7.m)